附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021090803 | 体表电极(进口) | 规格型号：EN0010 100003331 EN0010 100003333 体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片，10个心电电极（REF40000047)组成。 产品与电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置。 |
|  |  | 房间隔穿刺鞘(进口) | 规格型号：406840 406849 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成，主要材料有聚亚胺酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 导引鞘管(进口) | 规格型号：406844 406853 该产品包括导管鞘（鞘座：ABS树脂：鞘管：含BaSO，的高密度聚乙烯：止血阀：硅橡胶、ABS树脂：侧支开关：PC，侧支管路：PVC（含DEHP）：管路外套；聚亚胺酯；头端示标物：铂铱合金）、导丝（带聚四氟乙烯涂层的304不锈钢）和扩张器（座：高密度聚乙烯；管路：含BaSO的高密度聚乙烯）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于向心脏中插入各种心血管导管或活检装置。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407200 407205 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407206 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 带止血阀导管鞘(进口) | 规格型号：406701 该产品由导管鞘、扩张器组成，部分型号产品带有导丝、穿刺针、注射器和复位套管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于导入血管造影导管、末端封闭型导管、球囊导管和电极到血管中，以减少失血。 |
|  |  | 带止血阀的可控导管鞘（进口） | 规格型号：408309 408310 G408324 带止血阀的可控导管鞘由扩器、导丝和可控鞘组成。部分型号配有房间隔穿刺针。主要材料为高密度聚乙烯、Pebax组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期3年。带止血阀的可控导管鞘适用于插入各种心血管电极导管，包括经房间隔将心血管电极导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 可调弯电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81102 81104 电生理诊断导管为可调弯导管，一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。电生理诊断导管适用于电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81594 81595 该产品为可调弯导管（环形弯度），一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。产品适用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激，标测心房区。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管（连线）(进口) | 规格型号：85930 85954 可调弯环形弯度电生理诊断导管81594/85954配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口 | 规格型号：401434 401436 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管(连线)(进口) | 规格型号：401980 401981 401982 401983 电生理电极导管401434配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口) | 规格型号：401353 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管（连线）(进口) | 规格型号：401972 401976 401977 电生理电极导管401353配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管(进口) | 规格型号：402821 402822 402823 产品由头端电极、电极环、导管主体、导管调节装置、手柄和尾线接头组成。一次性使用灭菌产品，环氧乙烷灭菌。用于临时性心电图描记、标测和／或起搏，以及针对原发性或维持指示的室上性心动过速而进行的心脏组织射频（RF)消融 |
|  |  | 接触压力光感应消融导管(进口) | 规格型号： PN-004065 PN-004075 产品由头端电极、力学传感器、电极环、导管主体、手柄和延伸电缆组成。该产品适用于心脏的电生理标测（刺激和记录），与TactiSys Quartz动态压力检测仪和射频仪配合使用，用于药物难治性症状的阵发性房颤的治疗。 |
|  |  | 灌注泵管系统(进口) | 规格型号：85785 灌注泵管系统是由一个进气式滴斗、一个泵头管道、一个连接到Cool PointTM灌注泵的压力感应器插头和一个可旋转式三通阀组成。该产品用于抽吸容器中的冲洗液并向导管灌注。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83562 83563 产品为一次性使用灭菌产品，包括导管主体、电极和电极头端、盐水灌注管道和手柄，导管主体材料；Pebax"聚酯热塑弹性体，不锈钢编织网（304);电极和电极头端材料：90%铂金和10%铱金；盐水灌注管道材料：聚酰亚胺（Polyimide);手柄材料：聚碳酸酯（Polycarbonate) .产品适用于在做心电生理消融术的过程中形成局部心内伤口，以治疗心律不齐，并用于心脏电生理学成像和提供用于诊断的起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：A088015 A088016 射频消融导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌；由电极头端、电极环、导管主体、推/拉手柄和连接器组成。用于在治疗心律不齐的心脏消融术中产生局灶性心脏消融创，进行心脏电生理描记和提供诊断性起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83405 83432 83408 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83510 83516 83513 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管（连线）(进口) | 规格型号：85641 射频消融导管53562/83563配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管（连线）(进口) | 规格型号：402561 双向消融术导管402822配合尾线。 |
| 2 | QHYZYB-2021090804 | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 规格型号：夜戴型-2.00度以下 结构及组成：夜戴型角膜望形镜,镜片材料为BOSTON EQUALENS II (oprifocon a),成分为复化硅氧烷聚合物,着淡蓝色或淡绿色,采用塑料盒装,各参数标称值：透氧系数:95*10-11(cm2/)(m·hPa)@35℃,折射率:1.435,后顶焦度范围:0.00D`-300D,润湿角:36°,肖氏硬度：75, 可见光透过率≥85%。周期一年。使用自由曲面设计、双定位系统、流线曲面工艺，在匹配度、稳定性、舒适度等配戴体验令人满意。 适用范围：近视度数在-5D之内,散光度数在1.5D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
|  |  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 规格型号：夜戴型-2.25度-4.00度 结构及组成：夜戴型角膜望形镜,镜片材料为BOSTON EQUALENS II (oprifocon a),成分为复化硅氧烷聚合物,着淡蓝色或淡绿色,采用塑料盒装,各参数标称值：透氧系数:95*10-11(cm2/)(m·hPa)@35℃,折射率:1.435,后顶焦度范围:0.00D`-300D,润湿角:36°,肖氏硬度：75, 可见光透过率≥85%。周期一年。使用自由曲面设计、双定位系统、流线曲面工艺，在匹配度、稳定性、舒适度等配戴体验令人满意。 适用范围：近视度数在-5D之内,散光度数在1.5D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
|  |  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 规格型号：夜戴型-4.25度-5.00度 结构及组成：夜戴型角膜望形镜,镜片材料为BOSTON EQUALENS II (oprifocon a),成分为复化硅氧烷聚合物,着淡蓝色或淡绿色,采用塑料盒装,各参数标称值：透氧系数:95*10-11(cm2/)(m·hPa)@35℃,折射率:1.435,后顶焦度范围:0.00D`-300D,润湿角:36°,肖氏硬度：75, 可见光透过率≥85%。周期一年。使用自由曲面设计、双定位系统、流线曲面工艺，在匹配度、稳定性、舒适度等配戴体验令人满意。 适用范围：近视度数在-5D之内,散光度数在1.5D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
|  |  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 规格型号：夜戴型 环曲面设计 结构及组成：夜戴型角膜望形镜,镜片材料为BOSTON EQUALENS II (oprifocon a),成分为复化硅氧烷聚合物,着淡蓝色或淡绿色,采用塑料盒装,各参数标称值：透氧系数:95*10-11(cm2/)(m·hPa)@35℃,折射率:1.435,后顶焦度范围:0.00D`-300D,润湿角:36°,肖氏硬度：75, 可见光透过率≥85%。周期一年。使用自由曲面设计、双定位系统、流线曲面工艺，在匹配度、稳定性、舒适度等配戴体验令人满意。 适用范围：近视度数在-5D之内,散光度数在1.5D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
|  |  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 型号：夜戴型 规格：淡蓝色、淡绿色、淡紫色 常规片-5.00度以下 结构及组成:夜戴;所用材料为BOSTON XO (hexafocon a):淡紫色、淡蓝色、淡绿色;塑料盒装;未灭菌,使用前需灭菌;折射率1.415;透氧系数标称值75x10-11(cm2/s)[mlO2/ ( ml·hPa)];基弧半径:7.50mm~9.93mm;总直径9.6mm~11.5mm;中心厚度0.21mm~0.25mm;接触角:49°±20%;镜片属于UV吸收2类镜片。 适用范围:近视度数在-5D之内,散光度数在2D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
|  |  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（进口） | 型号：夜戴型 规格：淡蓝色、淡绿色、淡紫色 散光片-5.00度以下散光-2.00度以下 结构及组成:夜戴;所用材料为BOSTON XO (hexafocon a):淡紫色、淡蓝色、淡绿色;塑料盒装;未灭菌,使用前需灭菌;折射率1.415;透氧系数标称值75x10-11(cm2/s)[mlO2/ ( ml·hPa)];基弧半径:7.50mm~9.93mm;总直径9.6mm~11.5mm;中心厚度0.21mm~0.25mm;接触角:49°±20%;镜片属于UV吸收2类镜片。 适用范围:近视度数在-5D之内,散光度数在2D以内的配戴者近视的暂时矫正。 |
| 3 | QHYZYB-2021090805 | 超声高频外科集成系统超声刀头（进口） | 规格型号：HAR9F 该器械最大可闭合直径5-7mm的血管,适用于在需要止血及要求将灼烧程度降至最低时进行软组织切割。 |
|  |  | 超声高频外科集成系统超声刀头（进口） | 规格型号：HAR23 该器械最大可闭合直径5-7mm的血管,适用于在需要止血及要求将灼烧程度降至最低时进行软组织切割。 |
|  |  | 超声高频外科集成系统超声刀头（进口） | 规格型号：HAR36 该器械最大可闭合直径5-7mm的血管,适用于在需要止血及要求将灼烧程度降至最低时进行软组织切割。 |
| 4 | QHYZYB-2021090806 | 超声高频外科集成手术设备（手柄线）（进口） | 规格型号：HP054CN 适用于在需要止血及要求将灼烧程度降至最低时进行软组织切割，与HARMONIC超声手术器械配合使用。 |
|  |  | 超声高频外科集成手术设备（手柄线）（进口） | 规格型号：HPBLUECN 适用于在需要止血及要求将灼烧程度降至最低时进行软组织切割，与HARMONIC超声手术器械配合使用。 |
| 5 | QHYZYB-2021090807 | 弯型和直型腔内吻合器（进口） | 规格型号：CDH21A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸12.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  | 弯型和直型腔内吻合器（进口） | 规格型号：CDH25A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸16.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  | 弯型和直型腔内吻合器（进口） | 规格型号：CDH29A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸20.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
|  |  | 弯型和直型腔内吻合器（进口） | 规格型号：CDH33A 产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、反穿刺器、保险、击发杆、打结凹槽等组成。吻合器的材料为医用不锈钢，吻合钉的材料为钛合金。管腔尺寸24.4mm，开放钉腿高度5.5mm，成钉高度1.0-2.5mm。 |
| 6 | QHYZYB-2021090808 | 41382型综合挑战测试包（进口） | 规格型号：41382 名称：综合挑战测试包 型号：41382 参数：该产品用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。121°C（≥30分钟）下排气或132°C（≥4分钟）预真空压力蒸汽灭菌器中装载棉布包、金属器械及硬质容器等的灭菌监测。24分钟-3小时出结果。 |
|  |  | B-D测试包（进口） | 规格型号：1235(112mm*127mm) 名称：BD测试包 型号：1235 参数：本产品用于监测132℃或134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的试验。 |
| 7 | QHYZYB-2021090809 | 一次性使用留置引流导管包（国产） | 规格型号：弯头WI-7Fr-200 弯头WII-8.5Fr-200 弯头WII-10Fr-200 弯头WIII-8.5Fr-250 弯头ZI-8.5Fr-250 直头ZII-20Fr-250 直头ZIII-20Fr-300 一次性使用留置引流导管包由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、固定装置、导引芯、手术刀、带线缝合针、导丝、脱脂纱布片、扶直管、扩皮管/针、洞巾、医用手套、中单、内套管/针、自贴敷料、引流连接管等组成。 引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。导引芯采用铝合金材料制造。固定装置采用硅橡胶和聚丙烯材料制成。接头采用聚碳酸酯材料、符合GB/T 12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。内套管/针的管体、扩皮针管体、导丝采用符合YY/T0294.1-2016的医用不锈钢材料制造。扩皮管的管体和扶直管采用聚丙烯材料制造。导丝如有涂层，涂层材料为聚四氟乙烯。带线缝合针材料采用符合YY/T0294.1-2016的医用不锈钢材料和锦纶线制造。 脱脂纱布片采用符合YY0331-2006的脱脂棉纱布制成。 洞巾和中单采用无纺布和薄膜热合而成。医用手套采用医用橡胶乳胶制成。自贴式敷料材料医用压敏胶涂在聚氨酯薄膜表面，再覆以离型纸而成。 手术刀刀片采用不锈钢材料制成，刀柄采用ABS材料制成。产品共分为70种规格型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用于体腔内积液积脓的留置引流 |
| 8 | QHYZYB-2021090810 | 皮肤创面敷料(国产) | 规格型号：25ml 由非金属无机材料、医用白凡士林、医用液体石蜡组成等组成。用于体表各类皮肤创面（如烫伤、烧伤、擦伤、挫伤、切割伤、糖尿病溃疡、褥疮等）的治疗，以促进创面的快速愈合。 |
| 9 | QHYZYB-2021090811 | 动脉采血器(进口) | 规格型号：22G,普通型3ml 产品主要有贮样器、采血针和密封件组成。本产品适用于动脉血样的采集和贮存，所采集血样供血气分析。 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |