附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021090901 | 外固定器(固定环I)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(固定环II)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(延长固定夹)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 外固定器(连接杆)（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢， 颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 金属骨针（光杆骨针）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
|  |  | 锁定接骨螺钉（锁定螺钉）（国产） | 规格型号：各规格型号 材质：钛合金，颅盆牵引手术专用耗材，适用部位矫形外架。 |
| 2 | QHYZYB-2021090903 | 一次性使用胆道引流导管(国产) | 规格型号：圣诞树型： 7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离。 |
|  |  |  | 规格型号：侧翼型： 7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
|  |  |  | 规格型号：单猪尾双侧翼型： 5F*70mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
|  |  |  | 双猪尾型：7F*90mm 8.5F*90mm X线不透光标记，X光图像下可判断引流管先端的位置。α型引流管上有α标记，可在内镜视野中提示引流管进入乳头的相对距离 |
| 3 | QHYZYB-2021090905 | 一次性使用拭子（国产） | 规格型号：男用 12*75、女用 12*160 一次性使用拭子主要由试管、试管塞、棉签组成，试管采用符合YY0242规定的聚丙烯专用料制成，试管塞采用符合YY0114规定的聚乙烯专用料制成，棉签采用竹子材料制成，棉头采用符合YY0330规定的医用脱脂棉材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 4 | QHYZYB-2021090906 | 止血海绵（国产） | 规格型号：FKS-A 6*2*0.5 产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，裁剪成所需规格的膜片。膜片的液体吸收性不少于自身重量的35倍；产品应无菌，环氧乙烷灭菌。适用于人体体表创伤的止血及护创。 |
| 5 | QHYZYB-2021090908 | 氧袋面罩（国产） | 规格型号：标准成人型 由面罩、气源接头、松紧带、氧袋接头和氧气连接管组成。用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气（仅供病人单独使用），并可防止重吸收，经环氧乙烷灭菌。 |
| 6 | QHYZYB-2021090910 | 透明质酸修护生物膜（国产） | 规格型号：80g 由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物、聚二甲基硅氧烷1，2-戊二醇、纯化水组成，为白色或白色乳膏状，无异味、无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创手术皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。 |
| 7 | QHYZYB-2021090911 | 化学换肤术护理包（国产） | 规格型号:40人份 由透明质酸修护贴敷料、果酸活肤液、医用无纺布、棉签组成。适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。 |
| 8 | QHYZYB-2021090912 | 聚乙烯醇栓塞微球（国产） | 规格型号：100-300um(无色型)、300-500um(无色型)、500-700um(无色型)、700-900um(无色型)、900-1200um(无色型) 1g栓塞微球：7mL生理氯化钠溶液，聚乙烯醇栓塞微球可封堵供血血管，阻断血供，抑制肿瘤病灶扩大。适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。该种栓塞微球保存在生理盐水溶液中，规格齐全，粒径均一，表面光滑，具有压缩性的无色透明圆球形微球，性质稳定，不堵塞导管。 |
| 9 | QHYZYB-2021090914 | 盆底肌肉治疗头（国产） | 规格型号：阴道肌电型 1、适用范围：适用于压力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合型尿失禁的治疗。 2、外观结构：外观端正，表面整洁，无明显划痕、破损及变形；无锋棱、毛刺等缺陷。 3、尺寸：治疗头主体长130mm±1mm；电极环直径为（25.4±0.2）mm，宽（14±0.15）mm，间距（12±1）mm，两个金属环分别针对深层肌肉和浅层肌肉。 4、抗拉强度：电线与治疗头主体之间抗拉强度不小于45N。 5、每个治疗头有唯一的安全识别码，用于神经肌肉刺激治疗仪（PHENIX USB4）进行病例中的各科学的数据统计。 6、绝缘电阻：大于10兆欧。 7、导体电阻：连接线两端导通且电阻小于2欧。 8、适用机型：神经肌肉刺激治疗仪（PHENIX USB4）配套使用。 |
|  |  | 盆底肌肉康复器（国产） | 规格型号：1#、2#、3#、4#、5# 1、适用范围：强健阴道肌肉，预防膀胱、子宫下垂和尿失禁的辅ying助治疗。 2、外观：整洁、无明显划痕、破损及变形，不得有锋棱、毛刺缺陷。 3、重量允差适配颜色：20g取白色胶绳，32g取桔色胶绳，45g取米黄色胶绳，57g取黄色胶绳，68g取透明色胶绳，允许偏差±2g。 4、尺寸：椎体直径最大处为22mm±1mm，椎体长为48mm±1mm，全长290mm±10mm。 5、连接强度：康复器椎体与胶绳连接强度应不小于20N。 |
| 10 | QHYZYB-2021090915 | 理疗电极片（国产） | 规格型号：插线式：圆形直径50mm（3片/包） 1.尺寸规格：导电部分尺寸见产品规格,其误差士5% 2.阻抗：小于1000n.其误差≤士10% 3.连接：与电极导线的连接应紧固 4.电线连接线的截面积：连接导线标称截面积必须不小于0.05mm 5.理疗电极片持粘力：成品在洁净的玻璃或不锈钢的表面上反复粘贴10次，粘性不会下降 6.外观：理疗电极片外观应平整光洁，导电部位颜色均匀.无污迹，修边整齐，无破损。 7.与法国ElECTRONIC CONCEPT LIGNON 1NNOVAT1ON神经刺肌治疗仪适配。 |
| 11 | QHYZYB-2021090916 | 一次性使用涡轮牙钻手机（国产） | 规格型号：YCX-AW12-W135 1.手机的空载转速(气庄飞245kPa)应不低于 1.5x10r/min。 2.手机装卸车针应顺利 3.车针前端距插入孔6mm处径向圆跳动应不大于0.12mm小于0.10MM 4.手机的最大转矩(气压≤245kPa)应不低于 0.04N.cm 砣检不脱落 5.手机对车针的夹持力应不小于25(N)，在额定 不小于26(N)转矩条件下不得打滑 6.手机的冷却水或雾应能连续喷在车针位置上 7.手机的空转噪音应不大于 80dB 54-73dB 8.手机的各连接部位应牢固，密封性良好，运转时不得有漏水现象 9.手机外形应光结圆落，示得有锋棱、毛刺、划等缺陷 10.大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌不得检日，细菌菌落总数应小于等于 20cfu/g |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |