附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2021120901 | 体表电极(进口) | 规格型号：EN0010 100003331 EN0010 100003333 体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片，10个心电电极（REF40000047)组成。 产品与电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置。 |
|  |  | 房间隔穿刺鞘(进口) | 规格型号：406840 406849 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成，主要材料有聚亚胺酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 导引鞘管(进口) | 规格型号：406844 406853 该产品包括导管鞘（鞘座：ABS树脂：鞘管：含BaSO，的高密度聚乙烯：止血阀：硅橡胶、ABS树脂：侧支开关：PC，侧支管路：PVC（含DEHP）：管路外套；聚亚胺酯；头端示标物：铂铱合金）、导丝（带聚四氟乙烯涂层的304不锈钢）和扩张器（座：高密度聚乙烯；管路：含BaSO的高密度聚乙烯）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于向心脏中插入各种心血管导管或活检装置。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407200 407205 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407206 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 带止血阀导管鞘(进口) | 规格型号：406701 该产品由导管鞘、扩张器组成，部分型号产品带有导丝、穿刺针、注射器和复位套管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于导入血管造影导管、末端封闭型导管、球囊导管和电极到血管中，以减少失血。 |
|  |  | 带止血阀的可控导管鞘（进口） | 规格型号：408309 408310 G408324 带止血阀的可控导管鞘由扩器、导丝和可控鞘组成。部分型号配有房间隔穿刺针。主要材料为高密度聚乙烯、Pebax组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期3年。带止血阀的可控导管鞘适用于插入各种心血管电极导管，包括经房间隔将心血管电极导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 可调弯电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81102 81104 电生理诊断导管为可调弯导管，一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。电生理诊断导管适用于电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81594 81595 该产品为可调弯导管（环形弯度），一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。产品适用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激，标测心房区。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管（连线）(进口) | 规格型号：85930 85954 可调弯环形弯度电生理诊断导管81594/85954配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口 | 规格型号：401434 401436 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管(连线)(进口) | 规格型号：401980 401981 401982 401983 电生理电极导管401434配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口) | 规格型号：401353 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管（连线）(进口) | 规格型号：401972 401976 401977 电生理电极导管401353配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管(进口) | 规格型号：402821 402822 402823 产品由头端电极、电极环、导管主体、导管调节装置、手柄和尾线接头组成。一次性使用灭菌产品，环氧乙烷灭菌。用于临时性心电图描记、标测和／或起搏，以及针对原发性或维持指示的室上性心动过速而进行的心脏组织射频（RF)消融 |
|  |  | 接触压力光感应消融导管(进口) | 规格型号： PN-004065 PN-004075 产品由头端电极、力学传感器、电极环、导管主体、手柄和延伸电缆组成。该产品适用于心脏的电生理标测（刺激和记录），与TactiSys Quartz动态压力检测仪和射频仪配合使用，用于药物难治性症状的阵发性房颤的治疗。 |
|  |  | 灌注泵管系统(进口) | 规格型号：85785 灌注泵管系统是由一个进气式滴斗、一个泵头管道、一个连接到Cool PointTM灌注泵的压力感应器插头和一个可旋转式三通阀组成。该产品用于抽吸容器中的冲洗液并向导管灌注。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83562 83563 产品为一次性使用灭菌产品，包括导管主体、电极和电极头端、盐水灌注管道和手柄，导管主体材料；Pebax"聚酯热塑弹性体，不锈钢编织网（304);电极和电极头端材料：90%铂金和10%铱金；盐水灌注管道材料：聚酰亚胺（Polyimide);手柄材料：聚碳酸酯（Polycarbonate) .产品适用于在做心电生理消融术的过程中形成局部心内伤口，以治疗心律不齐，并用于心脏电生理学成像和提供用于诊断的起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：A088015 A088016 射频消融导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌；由电极头端、电极环、导管主体、推/拉手柄和连接器组成。用于在治疗心律不齐的心脏消融术中产生局灶性心脏消融创，进行心脏电生理描记和提供诊断性起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83405 83432 83408 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83510 83516 83513 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管（连线）(进口) | 规格型号：85641 射频消融导管53562/83563配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管（连线）(进口) | 规格型号：402561 双向消融术导管402822配合尾线。 |
| 2 | QHYZYB-2021120902 | 41382型综合挑战测试包（进口） | 规格型号：41382 名称：综合挑战测试包 型号：41382 参数：该产品用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。121°C（≥30分钟）下排气或132°C（≥4分钟）预真空压力蒸汽灭菌器中装载棉布包、金属器械及硬质容器等的灭菌监测。24分钟-3小时出结果。 |
|  |  | B-D测试包（进口） | 规格型号：1235(112mm*127mm) 名称：BD测试包 型号：1235 参数：本产品用于监测132℃或134℃预真空或脉动真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的试验。 |
| 3 | QHYZYB-2021120903 | 一次性使用留置引流导管包（国产） | 规格型号：弯头WI-7Fr-200 弯头WII-8.5Fr-200 弯头WII-10Fr-200 弯头WIII-8.5Fr-250 弯头ZI-8.5Fr-250 直头ZII-20Fr-250 直头ZIII-20Fr-300 一次性使用留置引流导管包由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、固定装置、导引芯、手术刀、带线缝合针、导丝、脱脂纱布片、扶直管、扩皮管/针、洞巾、医用手套、中单、内套管/针、自贴敷料、引流连接管等组成。 引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。导引芯采用铝合金材料制造。固定装置采用硅橡胶和聚丙烯材料制成。接头采用聚碳酸酯材料、符合GB/T 12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂材料制成。内套管/针的管体、扩皮针管体、导丝采用符合YY/T0294.1-2016的医用不锈钢材料制造。扩皮管的管体和扶直管采用聚丙烯材料制造。导丝如有涂层，涂层材料为聚四氟乙烯。带线缝合针材料采用符合YY/T0294.1-2016的医用不锈钢材料和锦纶线制造。 脱脂纱布片采用符合YY0331-2006的脱脂棉纱布制成。 洞巾和中单采用无纺布和薄膜热合而成。医用手套采用医用橡胶乳胶制成。自贴式敷料材料医用压敏胶涂在聚氨酯薄膜表面，再覆以离型纸而成。 手术刀刀片采用不锈钢材料制成，刀柄采用ABS材料制成。产品共分为70种规格型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用于体腔内积液积脓的留置引流 |
| 4 | QHYZYB-2021120904 | 复方碘酊消毒液（国产） | 规格型号：500ml 可杀灭肠道致病菌化脓性球菌和致病性酵母菌，使用手术及注射部位的完整皮肤消毒 |
| 5 | QHYZYB-2021120905 | 一次性使用麻醉穿刺包（国产） | 规格型号：AS-S 型号规格 AS-S； 结构及组成：本产品由一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针2支、腰椎穿刺针I型2支、腰椎穿刺针II型2支、神经阻滞穿刺针2支）、药液过滤器（滤膜孔径为2μm）1支、硬膜外麻醉导管及导管接头1套和配套附件组成。配套附件有空气过滤器1个、一次性使用注射器1个、一次性使用注射针1个、玻璃注射器1个、负压管1个、消毒刷3个、一次性使用灭菌橡胶外科手套1副、医用纱布块5块、创可贴3片。与血液接触的配置的原材料为：304不锈钢、聚丙烯、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物（ABS）、尼龙（PA）、天然橡胶。产品所有组件均不含药，环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用范围：临床用于对人体做硬脊膜外腔神经阻滞（硬膜外麻醉）、蛛网膜下腔阻滞（腰椎麻醉）、 硬膜外和腰椎联合麻醉、神经阻滞局部麻醉方法进行穿刺、注射药物。 |
| 6 | QHYZYB-2021120906 | 消毒片（国产） | 规格型号：100片/瓶 是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒片。有效氯含量为：450mg/片-550mg/片。 适用于环境表面和物品的消毒 |
| 7 | QHYZYB-2021120907 | 医用红外激光胶片（国产） | 规格型号：DVE+10*12英寸(25*30CM) DVE+14*17英寸(35*43CM) 用途：胶片成像方式：干式红外激光成像 1.胶片片基：蓝色7-mil聚酯片基 2.胶片涂层：胶片一侧或双侧涂布卤化银感光乳剂/感光材料制作而成 3.胶片采用进口大轴 4.胶片成像灰阶≥14bit 5.胶片最小像素≤40um 6.胶片输出分辨率须≥630PPI 7.胶片必须具备防水特性 8.保存周期：胶片保存时间超过100年 9.最高输出速度≥200张/小时（10x12英寸胶片）； 10.最高输出速度≥160张/小时（14*17英寸胶片）; 11.首张胶片打印速度≤60秒； |
| 8 | QHYZYB-2021120908 | 一次性体外循环用配套血管路（国产） | 规格型号：成人$儿童$婴儿 一次性体外循环用配套血管路由管道、接头、泵管组成。用于心脏外科手术体外循环中的血液输送。 |
|  |  | 一次性体外循环用配套血管路配件：医用连接管 | 规格型号：红蓝管、各种规格 一次性体外循环用配套血管路配件，体外循环耗材 |
|  |  | 一次性体外循环用配套血管路配件：医用接头 | 规格型号：各种规格 一次性体外循环用配套血管路配件，体外循环耗材 |
|  |  | 一次性使用腔静脉插管（国产） | 规格型号：单级14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F$28F$30F$32F$34F$36F 适用各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双极腔静脉插管适应于成人。 |
|  |  | 一次性使用腔静脉插管（国产） | 规格型号： 双极28/36F$32/40F$32/42F$34/46F$36/46F$36/ 适用各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双极腔静脉插管适应于成人。 |
|  |  | 一次性使用主动脉插管（国产） | 规格型号：XF 10F$12F$14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F 本产品用于心脏手术时，插入主动脉内，是氧合血液持续输入人体的通道 |
|  |  | 一次性使用主动脉插管（国产） | 规格型号：XF-1（带芯）10F$12F$14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F 本产品用于心脏手术时，插入主动脉内，是氧合血液持续输入人体的通道 |
|  |  | 一次性使用心脏停跳液灌注器（国产） | 规格型号：冷停灌注装置(B-Ⅰ) 晶体灌注装置(B-Ⅱ) 确认各端口连接牢固后开始灌注，液体在滚压泵的作用下,经灌注装置的管路流经置于冰桶内的变温器，进入灌注针实施灌注。 |
|  |  | 一次性使用动脉血液微栓过滤器（国产） | 规格型号：SY-I成人$婴儿 一次性使用动脉血液微栓过滤器由外壳、滤网支架、滤网、支撑网、连接管、接头、旁路管组成。 本产品适用于进行心肺转流手术时，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。 |
|  |  | 阻隔式压力传导器（国产） | 规格型号：ZG-PH 该产品供心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用。 |
|  |  | 一次性体外循环灌注针（国产） | 规格型号：DG型成人、婴儿 用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用 |
|  |  | 一次性使用心肌保护液灌注管（国产） | 规格型号：B型（左灌注管130°、右灌注管90°） 直型、Y型 适用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注。 |
|  |  | 一次性使用右心吸引头（国产） | 规格型号：儿童型 硬管右心吸引头$软管右心吸引头；成人型 硬管右心吸引头$软管右心吸引头 在体外循环心脏直视手术时吸引血液。 |
|  |  | 一次性使用左心吸引头（国产） | 规格型号：儿童(软管外径4.5±0.5mm)；成人(软管外径5.8±0.5mm)；婴儿(软管外径4.0±0.5mm) 用于在体外循环心脏直视手术，减轻心腔内压力，吸引心脏内血液，从而创造良好手术视野的一种插管。 |
|  |  | 人工心肺机膜式氧合器（国产） | 规格型号：成人型$儿童型$ 幼儿型$婴儿型 1.体外循环类耗材； 2.满足不同公斤数患者的治疗； 3.配置匹配的架子 |
|  |  | 一次性使用中空纤维超滤器（国产） | 规格型号：成人$儿童 体外循环类耗材 |
|  |  | 一次性使用氧气过滤器（国产） | 规格型号：/ 体外循环手术用 |
| 9 | QHYZYB-2021120909 | 乳房旋切穿刺针及配件 （进口） | 规格型号：ECP017G ECP0110G 乳腺旋切系统主要用于妇科在乳房活检穿刺等方面的临床诊断和科研教学工作，设备应具备精确定位，准确切除病灶、切口微小，美容效果好、高科技设计确保安全、诊断更准确、感染率低、更经济、手术快速、方便等特点。由探针（包括外套、探针顶部、组织采集器和外罩）、真空导管，生理盐水导管。真空连接器、真空导管套件、真空桶、导引定位装置（MRI套件）、导针器组成。 要求： 1.单人操作，单次穿刺，连续取样，并直接将样品收集在集样盒内，不需专人夹取； 2.穿刺针针尖为三凹面刀尖设计，以保证穿透致密组织； 3.规格必须具有7G大小，以确保可单次采集足够多的样本量，其他具有多规格可选； 4.扇形剪切模式，利用剪切力确保彻底切断纤维组织，无需停止点，避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。 5.真空抽吸通路：术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。 6.全切和半切功能：术中刀槽大小可调1/2，根据病灶大小及位置，用以取全长或一半长度的组织。 7.术中如有出血，可通过旋切针通道后端直接注入止血剂。 |
| 10 | QHYZYB-2021120910 | 牙科输送头（进口） | 规格型号：各号 根管冲洗通常由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。 |
|  |  | 排龈线（进口） | 规格型号：#000、#00、#0、#1、#2、#3（长度244cm) 龈下治疗起排龈作用纯棉锁链细线 |
|  |  | 牙用输送器（进口） | 规格型号：各号 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 |
|  |  | 复合树脂（进口） | 规格型号：4g， A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2/C1/C2/C3/D2/ 用于口腔科前牙和后牙的窝洞填充 |
|  |  | 流动性复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：2g，A1、A2、A3 适用于I类洞充填修复及I、II类窝洞修复中垫底。窝沟封 闭，牙釉质缺陷的修复、垫底非承压区域的微小牙咬合缺损 修复 |
|  |  | 牙科复合树脂修复材料（进口） | 规格型号：4g ，A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、C2/通用遮色型 该产品用于口腔科中I、II、IV、V、VI类牙洞充填修复。 |
| 11 | QHYZYB-2021120911 | 可吸收颅骨夹（进口） | 规格型号：851.801.01S 该产品适用于覆盖颅骨钻孔以及固定颅骨瓣，适用于儿童和成年患者该产品由一根棘轮轴连接的两个圆板构成，由85:15聚（L-丙交酯-共聚-乙交酯）材料制成。 |
| 12 | QHYZYB-2021120912 | 一次性使用精密计量引流袋(国产) | 规格型号：计量盒500ml+储液袋2500ml 1.储液袋厚度0.25mm/单层 2.导管外径9.0mm，壁厚1.5mm，长度1100mm 3.各连接处应能承受40N的轴向静拉力，持续1min不得断裂或脱落 4.带无针采样口，并且穿刺采样后1min内穿刺区域泄漏水应不超过一滴 5.灭菌，且环氧乙烷残留量应不大于10ug/g |
| 13 | QHYZYB-2021120913 | 双腔支气管插管（进口） | 规格型号：125-28、125-32、125-35、126-35、 125-37、126-37、125-39、126-39 双腔支气管插管由双腔支气管插管和CPAP系统构成。其中双腔支气管插管由气管/支气管插管、吸引导管、插管管心针和接头组成；气管/支气管插管由插管、套囊、充气管、指示球囊、充气阀门和15mm接头组成。CPAP系统由CPAP阀、麻醉袋、导气管、Y型接头、连接头、直角旋转接头和连接管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 14 | QHYZYB-2021120914 | 一次性使用血液透析虑过器及配套管路（进口) | 规格型号:M100 由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架及液袋组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续性体液处理和肾脏替代治疗。 |
|  |  |  | 规格型号：M150 由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架及液袋组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续性体液处理和肾脏替代治疗。 |
|  |  |  | 规格型号：ST100 由AN69 ST空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、收集袋、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。仅适用于与Prismaflex连续性血液净化装置一同使用，用于患急性肾脏衰竭/或液体过量的患者。 |
| 15 | QHYZYB-2021120915 | 血浆分离器与管路配套（进口） | 规格型号：TPE2000 由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。与Prismaflex连续性血液净化装置配套使用，用于治疗性血浆置换。 |
| 16 | QHYZYB-2021120916 | 血管成型术用套件（进口） | 规格型号：MAP152 本产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。用于血管成型术或放射手术，适用于经皮腔血管成形术(PTA)以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。介入手术用 |
| 17 | QHYZYB-2021120917 | 手术防粘连液（国产） | 规格型号：2ml/支 产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖，氯化钠，亚硫酸钠和水组成。用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。 |
| 18 | QHYZYB-2021120918 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡（进口） | 规格型号：1251 本产品适用于环氧乙烷包内灭菌质量的化学监测。采用长条型燃料设计，监测范围广，在一定的环氧乙烷气体浓度、温度、湿度和时间作用下产生明显变色反应，表明灭菌过程符合要求。灭菌合格与否颜色差异明显，易于判读。 |
| 19 | QHYZYB-2021120919 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）（进口） | 规格型号：1355 本产品用于压力蒸汽灭菌包外化学监测，斜形条纹内含专用染料，经过压力蒸汽暴露后产生明显变色反应，表示物品包经过灭菌处理。专为无纺布包装材料设计的压敏性粘合剂，粘性佳，且易揭除。皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂；背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。本品无铅无污染，安全环保。 |
| 20 | QHYZYB-2021120920 | 弹力绷带（进口） | 规格挺好：1583 本产品多孔无纺涤纶背衬，纵向排列的弹力丝(10根/英寸)，表面涂以高分子聚合物，不含粘胶，能自我粘合，可替代一般胶带用于娇嫩、受损皮肤。背衬薄、轻、多孔、舒适透气。随意调节压力并长时间保持恒定压力不会松懈。快速固定，固定敷料及冷敷等不易移位，缓解水肿压迫，完全顺应人体外形。 |
| 21 | QHYZYB-2021120921 | 弹性柔棉宽胶带（进口） | 规格型号：2733-75 医用低致敏性粘胶，弹性棉布背衬，内含弹力丝，弹性好，顺应性好，透气性好，柔软舒适，粘性温和并且持久，固定牢固，内衬标有刻度的离型纸，可按需剪裁。去除容易，低残胶，不易损伤皮肤。全肤色背衬，整洁美观。该产品适用于各类重型管路及敷料的固定，也可以用于加压包扎及运动固定。 |
| 22 | QHYZYB-2021120922 | 液体敷料（进口） | 规格型号：3346E 本产品是多种高分子聚合物，可形成防水透气的薄膜，不含酒精配方，安全无刺激，30秒快干成膜后可以最长达72小时，可达到防水效果并防止污物入侵，有效抵御大小便、伤口渗液、反复摩擦及黏胶对皮肤的侵蚀和损伤。适用于各类医用黏胶下方皮肤的保护，以及造口周边、引流管周边、放疗区域、失禁、骨突部位、负压封闭引流周边皮肤保护。 |
| 23 | QHYZYB-2021120923 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（进口） | 规格型号：1262 本产品为自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂，由嗜热脂肪杆菌芽胞菌片、培养基及塑料外壳组成。抗力稳定统一。不需要再做阴性对照培养。48小时培养后观察结果 |
| 24 | QHYZYB-2021120924 | 血管造影导管(进口) | 规格型号：各号 用于放射介入诊断和治疗手术,插入血管系统,注射或输入对照介质,进行血管系统造影,或导入其他治疗器械(如PVA、弹簧钢圈),行介入治疗手术。 |
| 25 | QHYZYB-2021120925 | 造影导管(进口) | 规格型号：5F 单弯型造影导管：100cm 用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。 |
| 26 | QHYZYB-2021120926 | 快速多酶洗液（手洗）（国产） | 规格型号：1L 本品由多种蛋白酶，脂肪酶，淀粉酶和纤维素酶等多种酶与渗透剂，洗涤剂和酶稳定剂组成的新型多酶复方制剂.产品使用稀释比例为 1：100-1：200 产品特点 高效，快速，弱碱性配方，性质稳定，无腐蚀性，安全环保 |
| 27 | QHYZYB-2021120927 | 一次性针灸针（国产） | 规格型号：各规格(必须包含0.25*40mm，0.25*25mm，0.25*50mm，0.30*75mm，0.35*75mm，且不限于以上规格) 仅供临床中医针灸疗法用 由不锈钢管，或铜丝，或聚丙烯塑料制成 |
| 28 | QHYZYB-2021120928 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）（进口) | 规格型号：100片/盒 酶与方法：葡萄糖脱氢酶法 抗干扰物 满足具有26种以上抗干扰物实验. 主要成分：（甘油三脂、胆固醇、尿酸、HCT、血样分压、维生素C等） 血样范围 ：静脉、毛细血管全血 质控液浓度： 拥有两种浓度的质控液 配置相应的血糖仪与采血针 |
|  |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）（进口) | 规格型号：100片/盒 酶与方法：葡萄糖氧化酶的电化学技术 测试血样：新鲜的毛细血管全血血样 屏幕显示：彩色屏幕/手写体字体 血样量：1微升 测试时间：5秒钟 测试单位显示：锁定为 “mmol/L” 配置相应的血糖仪与采血针 |
| 29 | QHYZYB-2021120929 | 快干增亮剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 非离子表面活性剂和防腐因子等，可避免使用硬水清洗后留下白斑，使器皿和设备看上去焕然一新，用于步骤干燥之前，可大大节约干燥时间，提高工作效率，延长器械的使用寿命，使用于机器和手工处理手术器械，植入器械，麻醉物品和塑料物品。 |
|  |  | 浓缩多效润滑剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 润滑剂和防腐因子，使用温和的原材料制成，不含 有害物质，防腐因子能抵抗腐蚀，留下保护涂层延长器械使用寿命专门用于手术器械，铰链和一般设备在高压灭菌期间得到润滑保护。 |
|  |  | 内镜专用多酶清洗剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 脂肪酶、蛋白酶、淀粉酶和纤维素酶等各种酶的协同作用，有效去除内镜上的血渍，蛋白质脂肪和碳水化合物，同时也能去除内镜上的生物膜，使用于手工清洗各种内镜及其配件，也可更好的配合自动内镜清洗机使用。 |
|  |  | 去斑增亮剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 非离子表面活性剂和防腐因子等，可避免使用硬水清洗后留下白斑，使器皿和设备看上去焕然一新，用于步骤干燥之前，可大大节约干燥时间，提高工作效率，延长器械的使用寿命，使用于机器和手工处理手术器械，植入器械，麻醉物品和塑料物品。 |
|  |  | 强效去污多酶清洗剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 能有效去除内镜和手术器械上的血渍、蛋白质、脂 肪、碳水化合物，同时也能一定程度上去除器械上的生物保护膜，用于手术器械，内镜，相关附件及其其他医疗器械的手工，超声波和机器清洗。 |
|  |  | 除锈除垢剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 除锈除垢剂加入到10倍容量的水中，浸泡15分钟或直到金属表面清洁，定期搅拌可加速除垢。浸泡结束后取出晾干，无须冲洗。 |
|  |  | 预处理多酶保湿剂（进口） | 规格型号：1加仑（3.8L） 有效分解手术器械上的血渍，脂肪和其他有机物，保湿剂PH值中性，不会使手术器械生锈让清洗过程更加顺利，适用于所有手术器械。 |
| 30 | QHYZYB-2021120930 | 经尿道电切内窥镜（针状电极）（国产） | 规格型号：QD-2型 Φ4mm×287mm（最大外径2mm，绝缘外径φ1.7mm、 总长度285±3mm、环丝直径0.38mm、适用于各种普通高频发生器） |
|  |  | 双极电切内窥镜（国产） | 规格型号：电切环小Q6211XS2 Φ4mm×283mm（杆部尺寸1.5×2.75mm、工作长度283±2mm、高频连接线长度≥950mm、采用进口陶瓷管、适用于美创、邦士、佳乐、高通、司迈双极电刀），主要用于腔镜下软组织及肿瘤的切割。 |
| 备注说明： 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗器械耗材，可以不提供挂网流水号。 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |